## 1. План минимизации негативного влияния на окружающую среду

| Мероприятия | Возможные последствия (отрицательные) | Значимость / вероятность возникновения | Меры по минимизации последствий | Ответственный за минимизацию последствий | Остаточное воздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i) «Строительство объектов водоснабжения и выбор технологии очистки воды в районе улиц Молодежная и Урицкого в г.п. Бешенковичи» |
| Строительство | Постоянное или временное изъятие земельных участков | От умеренного до возможного и определенного (в случае нового строительства) | Выбор оптимального месторасположения скважин, подъездных путей, линий электропередач и водопроводов | Бешенковичский районный исполнительный комитет, УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник». | От незначительного до вероятного |
|  | Травмирование рабочих подрядчиков и других лиц при проведении строительных работ | От умеренного до возможного | Подрядчики должны расписать и соблюдать меры по технике безопасности при производстве работ | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  | Доступ в рабочие зоны должен быть временно воспрещен сотрудникам, не имеющим отношения к строительству | Подрядчик |  |
|  | Причинение вреда рабочим и другим лицам вследствие нарушения правил безопасного хранения отходов | От умеренного до возможного | До вывоза в специально отведенные места строительные отходы и мусор должны храниться в безопасной, выделенной для этой цели зоне | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Загрязнение окружающей среды (визуальное и пр.), связанное с неправильной утилизацией отходов | От умеренного до возможного | Отходы должны вывозиться в специально отведенные места | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  | Потеря почвенного слоя, ведущая к повышенной эрозии почв | От умеренного до возможного | Отделение почвенного слоя от подпочвенного во время земляных работ и аккуратное возвращение почвенного слоя после завершения работ | Подрядчик | От незначительного до возможного |
|  | Загрязнение почвы и воды нефтепродуктами на территории строительной площадки | От умеренного до вероятного | Ежедневные проверки оборудования на предмет утечки масла | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  | Запрет на мойку машин и механизмов на территории строительства |  |  |
| Строительство | Шумовое воздействие на окружающую среду | От умеренного до возможного | Выполнение работ строго по будним дням, в течение стандартного рабочего дня | Подрядчик | От незначительного до возможного |
|  | Загрязнение атмосферы (CO, NOx, пыль, и т.д.) в связи со строительством и более интенсивным движением транспорта | От незначительного до вероятного | Сведение к минимуму пылевых и транспортных выбросов благодаря грамотному управлению работами и соответствующему контролю на строительной площадке | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
|  |  |  | Применение мер минимизации уровня запыленности (опрыскивание водой), особенно во время затяжных засушливых периодов |  |  |
|  | Археологические «случайные находки» | От умеренного до возможного | В случае обнаружения каких-либо археологических артефактов, работы должны быть немедленно приостановлены и информация о находке должна быть передана соответствующим местным органам власти, а также специалистам. | Подрядчик | От ничтожного до невероятного |
| Эксплуатация | Повышенное потребление воды | От умеренного до вероятного | Установка индивидуальных счетчиков воды в квартирах и жилых домах | УКП ЖКХ «Бешенковичский коммунальник». | От незначительного до возможного |
|  |  |  | Соответствующая ценовая политика в отношении водных ресурсов | МЖКХ , Витебский областной исполнительный комитет |  |